同时具备微量和常规分光光度计功能：

一、微量样品应用

★1.样品量: 上样量0.3ul

2.光度范围:0.02–330 A 。

3.检测范围：dsDNA：1-16500ng/ul，BSA：0.03-478mg/ml。

二、常规比色皿应用：

4.样品量：50ul-3ml(根据比色皿规格而定）。

5.光度范围：0-2.6A。

6.检测范围：dsDNA:0.1-130ng/ul，BSA：0.003-3.7mg/ml。

7.比色皿类型：自带电动滑盖防尘，外部尺寸：12.5×12.5mm，中央高度：8.5mm。

8.温度控制：37℃±0.5℃

三、光学及其他规格：

9.光度范围:200–900nm。

10.波长扫描范围:200–900 nm。

11.光程：固定光程0.67mm和0.07mm。

12.开机无需等待，即开即用。操作时间少，3.5-6.0秒即可完成200nm-900nm波长的数据采集 。

13.波长重复性:< ± 0.2 nm。

14.波长准确度:± 0.75 nm。

15.带宽:优于 1.8 nm。

16.杂散光:< 0.5%(于220 nm 用 NaI 和280 nm用Acetone)。

17.光度重复性:<±0.002 A在0.67mm光程260 nm处。

18.光度精度:<读数的1.75%（0.67mm光程，0.7A，260nm处）。

19.基线稳定性:±0.003 A/h 260nm,20分钟预热后。

20.噪音水平:0.002 A rms (0 A, 260 nm), 峰与峰之间0.002A (0  A, 260 nm)。

21.光学系统:3648像素的CCD阵列。

22.光源:脉冲氙灯 ,闪烁109次，寿命长达10年之久。

23.性能验证：开机时开启自动诊断。

24.测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟。

25.内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600

26.仪器控制与操作：自带基于Linux的NPOS系统的 7寸彩色平板电脑，四核1GHz处理器。同时仪器可与智能手机（安卓手机或者苹果手机）、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑（Win7或者Win8)进行无线连接，控制仪器并进行测量样品操作。

27.数据输出方式和方法存储：自带平板电脑，内置8GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法。

28：数据输出端口：具有USB、WLAN、HDMI、Ethernet等接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。

29.显示格式：1024×600 像素，兼容橡胶手套触摸。

30.尺寸：200 mm x 200 mm x 120 mm。

31.重量：< 4.5 kg。

32.电压：90-250 V, 50/60 Hz,60W，18/19 VDC。

33.采用固定光程原理，终身无需校正。

34.可检测易挥发溶剂的样品。

★35. 自带显示屏幕，无需连接电脑，体积小，移动方便

36报价和付款方式：报价为CIP报价，货币为美元

37 目的港：CIF 北京港

38保修期：1年

39交货日期：合同签约后90天