电穿孔系统技术参数

技术要求和参数：

★（1）	系统输出波形：指数衰减和方波两种输出，适合不同应用需要。

（2）	输出电压： 10 – 3,000伏，最小调节量1伏。

（3）	电容容量： 10 – 500伏：25 – 3275 (F以 25 (F 递增，适合哺乳动物细胞需要。500 – 3000伏：10, 25, 50 (F三种调节，适应原核细胞要求。

（4）	电阻（并联）： 50 – 1,000 ( 以 50 ( 递增，及无限大设置

（5）	样品电阻：在10 – 2,500 V时，最小20 ( 在2,500 – 3,000 V时，最小600 (

（6）	方波放电时间： 10 – 500 V档位:	持续时间0.05 – 10 ms时，以 0.05 ms递增，持续时间10 – 100 ms时，以1 ms 递增，可设1 – 10 次脉冲重复， 0.1 – 10 sec 间隔500 – 3,000 V档位: 持续时间0.05 – 5 ms时，以0.05 ms递增，可设1 – 2 次脉冲重复， 5 sec 最小间隔

- 主机：

输出波形：	指数衰减和方波两种输出波形；输出电压; 200 – 3,000伏；放电容量：10, 25, 50 (F，三档调节；样品电阻：	最小20 (，在10 – 2,500 V档位， 最小600 (，在2,500 – 3,000 V档位，方波放电时间：持续时间0.05 – 5 ms时，以0.05 ms递增， 可设1 – 2 次脉冲重复， 5 sec 最小间隔

★实验方法预存：24种程序预设，方便用户优化自己的实验条件；用户自定义方法储存：最多144个程序方便用户储存自己的实验方法。

脉冲波形检测：实时监测并显示脉冲波形。

- 原核细胞系统

输出波形：指数衰减或方波；输出电压;		200 – 3,000伏；放电容量：10, 25, 50 (F；样品电阻：	在10 – 2,500 V ，20 (最小在2,500 – 3,000 V，600 (最小

方波放电时间：	持续时间0.05 – 5 ms以0.05 ms递增，1 – 2 次脉冲， 5 sec 最小间隔

- 哺乳动物系统:

系统输出波形：指数衰减和方波两种输出，适合不同应用需要。

输出电压： 10 – 3,000伏，最小调节量1伏。

电容容量： 10 – 500伏：25 – 3275 (F以 25 (F 递增，适合哺乳动物细胞需要。500 – 3000伏：10, 25, 50 (F三种调节，适应原核细胞要求。

样品电阻：在10 – 2,500 V时，最小20 ( 在2,500 – 3,000 V时，最小600 (

方波放电时间： 10 – 500 V档位:	持续时间0.05 – 10 ms时，以 0.05 ms递增， 持续时间10 – 100 ms时，以1 ms 递增，可设1 – 10 次脉冲重复， 0.1 – 10 sec 间隔500 – 3,000 V档位: 持续时间0.05 – 5 ms时，以0.05 ms递增，可设1 – 2 次脉冲重复， 5 sec 最小间隔

(10)目的港：CIF 北京港

(11)保修期：1年

(12)交货日期：合同签约后90天

注：★表示为重要的必须满足的指标