紫外可见分光光度计技术指标

一．工作环境

1.工作温度：15-35℃

2. 工作湿度：20-80％

二．总则

主要用于光谱，吸光度，浓度分析等。

三.机器规格

- 光学系统：带有微电脑电子元件的双光束测量紫外/可见分光光度计,计算机控制样品光束和参比光束同时检测，采用稳定的USB通讯插口

- 光源：预校准氘灯和碘钨灯，软件控制光源自动切换，可选择切换位置

- 波长范围：190-1100nm

- 带宽：0.5、1.0、2.0、5.0、20nm

- 杂散光：≦0.02 ﹪T（ASTM方法，在340nm处）

≦0.02 ﹪T（ASTM方法，在220nm处）

- 波长精度：±0.1nm

- 波长重复性 ±0.1nm

- 光度计精度：±0.004A（在1A，用NIST930滤光片测量）

- 光度计重复性：±0.001A

- 稳定性：0.0003A/h（500nm,At 1A）

- 基线平直：±0.0005 A

- 噪声水平：0.00005A（RMS ,0A,700nm,2秒响应）

- 检测器：稳定，长寿命，宽范围的固体检测器

- 扫描速度：1-3000nm/min可调

- 光度范围：±4A

- 测光类型：吸光度（Abs），透射率（%），反射率，能量E1，能量E2

四．软件操作系统

- 基本功能：可外接PC，WINDOWS下操作，具有控制仪器、数据处理、自动制作报告的多重功能

- 制作标准曲线求浓度大小，显示标准曲线的相关系数及方程式。

- 全波长扫描

- 多波长监测

- 可选配色度分析软件对样品进行色度分析

- 可以选配生命科学分析软件，进行蛋白质、核酸、酶活性以及热变形的分析，分析方法内置于软件中，直接得出结果